## Slide 1: Projet : The face tracker
LERONDEAU RAVEL CAPUANO ARNOUX

## Slide 2: Sommaire
Présentation du sujet
Présentation du drone et des logiciels
  Le drone
  ROS Kinetic
  Gazebo
Architecture du projet
La détection du visage
  Premier algorithme
  Deuxième algorithme
  Choix fait
Mise en mouvement du drone
Améliorations possibles
Conclusion

## Slide 3: 1. Présentation du sujet
Objectifs:
Fixer et suivre un visage en mouvement à l’aide d’un drone.
Etapes :
Détecter et situer un visage sur le flux vidéo transmis par le drone
Déplacer le drone en fonction de cette position.

## Slide 4: 2. Présentation du drone et des logiciels

## Slide 5: 2.1 Le drone
Quadricoptère
Fonctionnement Wi-Fi
Caméra frontal HD
Capteur ultrason pour la hauteur
Vitesse maximale : 18km/h

## Slide 6: 2.2 ROS Kinetic
Communication avec le drone:
Fonctionne avec 2 principaux types de programme:
Les Publishers : publie des données
Les Subscribers : reçoit des données
Contrôle du drone avec ROS :
Utilisation de 2 vecteurs :
1 Vecteur de translation (x, y, z)
1 Vecteur de rotation (α, β, γ)

## Slide 7: 2.3 Gazebo
Permet la création d’un environnement virtuel pour la commande du drone

## Slide 8: 3. Architecture du projet

## Slide 9: 4.1 Premier algorithme : Haarcascade Classifier
Les librairies OpenCV "Haarcascade" sont des algorithmes de détection d'objets en Machine Learning.
Ils utilisent les caractéristiques de Haar pour déterminer la probabilité qu'un certain point fasse partie d'un objet.
Ces librairies sont pré-entrainées dans des fichiers .xml et prêtes à l'emploi.
4. La détection de visage

## Slide 10: 4.1 Premier algorithme : Haarcascade Classifier
detectMultiScale() : Détecte les objets de différentes tailles dans l'image d'entrée. Les objets détectés sont renvoyés sous la forme d'une liste de rectangles.
On importe la librarie "haarcascade_frontalface_default.xml pour la detection de visage.
Calcul du centre de l'objet detécté.

## Slide 11: 4.2 Deuxième algorithme : get_frontal_face_detector
Dlib : bibliothèque logicielle multi-plateforme à usage général écrite (C++)
Utilisations la fonction get_frontal_face_detector() qui permet de renvoyer un détecteur et récupèrer les informations sur les visages:
Chaque visage est un objet qui contient les points où l'image peut être trouvée.

## Slide 12: 4.2 Deuxième algorithme : get_frontal_face_detector
On importe la librarie "get_frontal_face_detector" pour la detection de visage.

## Slide 13: 4.2 Deuxième algorithme : get_frontal_face_detector
On récupère les 4 coins du rectangles du visage detécté.
On récupère les coordonnées du centre du rectangle ainsi que la taille maximale entre la gauche et la droite du visage
On calcule la distance maximale des visages detectés sur la frame
On ne détecte que le visage qui est le plus proche de la caméra

## Slide 14: 4.3 Choix fait
Notre choix s'est tourné vers la detection de visage avec la librarie DLib.
Pourquoi ?
Le script de detection avec DLib est nettement plus précis que celui de la librairie HaarCascades.
Le script de detection avec HaarCascades permet de detecter plusieurs visages à la fois, ce qui est imcompatible avec le bon fonctionnement de notre algorithme via le drone.
L'implémentation de la fonction get_frontal_face_detector est très simple d'utilisation et est moins coûteuse en ressource que d'importer le fichier xml "haarcascade_frontalface_default".

## Slide 15: 5. Mise en mouvement du drone
Pour mettre en mouvement le drone nous avons seulement besoin des coordonnées du centre du visage.
Le rectangle: zone d’acceptabilité.
Un vecteur est tracé entre le centre du visage et le centre de l’image.
On compare les composantes du vecteur aux limites de la zone centrée.
On peut mouvoir le drone en conséquence :
- D’abord la hauteur
- Puis la position horizontale
On calcule la largeur de la tête pour mouvoir le drone en avant ou en arrière pour rester à distance.

## Slide 16: 6. Améliorations possibles
Améliorations de la détection de visage:
- Possibilité de détecter une rotation du visage
- Instaurer de la reconnaissance faciale
Améliorations du mouvement :
- Améliorer la précision de la rotation autour d'une personne
- Accélération et décélération progressive

## Slide 17: 7. Conclusion